## Slide 1: brdrQ (Grenzen verleggen): Een QGIS-plugin voor aligneren van thematische grenzen
31/01/2026

## Slide 2: “Proefsessie brdrQ-workshop”
‘Tour de table’
  Wie, lokaal bestuur, functie?
  ervaring met brdrQ?
  Verwachtingen sessie?
Insteek:
  Feedback op workshop:
    Duidelijk? Wat wel, wat niet?
  Sluit het aan bij gebruik “Lokale Besturen”?
      Wat zeker behouden?
      Wat aanpassen/weglaten?
      Meest interessante mogelijkheden/parameters?
  Suggesties voor brdrQ: achteraf capteren
Verwachtingen:
brdrQ ‘lost alles op’
brdrQ als
ondersteuningstool:
Werklast verminderen
Focus op complexere gevallen

## Slide 3: Agenda
Intro
  Toelichting workshop/proefsessie
  athumi en agt. Onroerend Erfgoed: ‘Grenzen Verleggen’
  Wat is ‘brdr’? En ‘brdrQ’?
Brdr(Q) in actie
  Aligneringsalgoritme
  Feature Aligner
  Bulk Aligner
Mogelijkheden
  Openbaar Domein (OpenDomain)
  Volledige referentiebedekking (FullReference)
  Predicties (Predictions)
  QGIS – ModelBuilder
  Integraties:
    Python script
    Webservice - applicaties
Use cases:
  Geodatakwaliteit verbetering
  Analyse van verandering
  Lambert72  Lambert 2008
  …
https://onroerenderfgoed.github.io/brdrQ/
https://github.com/OnroerendErfgoed/brdrQ

## Slide 4: Waarom ‘grenzen verleggen’?
Vastgoedinlichtingen voor Overdracht (VVO) :
  Gestandaardiseerde data-uitwisseling mogelijk maken in kader van overdracht/langdurige huur
Bevraging op basis van geometrie:
  Haalt voor een geometrie (perceel/openbaar domein) data op bij centrale (V.O.) en lokale bronnen (S & G)
  Correcte geometrie is cruciaal!
Geen alleenstaande vraag vanuit VVO, aandachtspunt bij alle databeheerders van geodata
Kwaliteit/actualiteit van de geodata garanderen is arbeidsintensief
Kwaliteitsverbeteringstraject

## Slide 5: Project ‘Grenzen verleggen’
Partnership tussen Athumi en Agt. Onroerend erfgoed
“Grenzen
Verleggen”
Resultaat
Aligneringsalgoritme
‘brdr’
(https://onroerenderfgoed.github.io/brdr/ )
Software - python package
QGIS plugin (brdrQ)
Proof-of-concept ArcGIS pro
Integratie Webservice
beheerapplicatie Agt. Onroerend Erfgoed
…
Proof-of-concept FME
Projectpagina:
https://docs.athumi.eu/vip/help/grenzen-verleggen

## Slide 6: Data Agt. Onroerend Erfgoed
Diverse afbakeningen
Simpele gevallen:
  Contour gebaseerd op volledig perceel/gebouw,…
Complexere gevallen:
  Contour met ‘donuts’ (‘inner holes’)
  Contouren die ‘deel van perceel’ bedekken
  Smalle contouren (vb. hagen, voorgevels,…)
  Openbaar Domein (geen referentie)
=> generieke oplossing voor geometrische alignering?

## Slide 7: OPLOSSING: GENERIEKE SOFTWARE BRDR
INPUT DATA(SET) &
REFERENTIE
UITGELIJNDE DATA(SET):
PREDICTIE(S) & VERSCHILLEN
Software
BRDR
AUTOMATISCH AFSTEMMEN VAN GEOMETRIEËN OP REFERENTIE
Notes: Met BRDR-software kan je in enkele lijnen code geometrieën automatisch aligneren en predicties maken.

## Slide 8: BRDR: OPEN & GENERIEK
OPEN SOURCE
GENERIEK INZETBAAR
BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN
INTEGREERBAAR
THEMATISCH
SCHAAL
Notes: BRDR software:
Open Source
Generiek
Vrij beschikbaar
Integreerbaar: QGIS, ESRI, FME, Web service,…

## Slide 9: Wat is brdrQ?
Plugin voor QGIS
UI om features te aligneren
Gebruikt ‘brdr’ voor de berekeningen
Tools:
  Bulk Aligner
  Feature Aligner (zie screenshot)
  Settings:
    OpenDomainStrategy: EXCLUDE, AS_IS,…
    FullReferenceStrategy: …
Installatie:
  Beschikbaar via QGIS-PluginManager
Documentatie:
  https://onroerenderfgoed.github.io/brdrQ/
https://github.com/OnroerendErfgoed/brdrQ
1. Selecteer Laag
2. Selecteer Feature
3. Selecteer Predictie
4. Save/Reset

## Slide 10: Wat kan je met brdrQ?
Algemeen/Generiek: Polygonen aligneren op referentiepolygonen
  Aligneren van geschetste data
  Geodata (niet-GRB) aligneren op GRB
  Actualisatie GRB-ingetekende geodata
  Asset (versie) beheer : verschildetectie & visualisatie
  …
Feature-by-feature predicties bekijken (& opslaan)
Bulk-alignering
  Op basis van 1 specifieke relevante afstand: (1 * algoritme)
  Op basis van predicties (serie van relevante afstanden: (x* algoritme)
    Bij meerdere predicties -> Keuze BEST, ALL, ORIGINAL
   (!) ook te gebruiken binnen QGIS ModelBuilder
OpenDomainStrategy (Openbaar Domein)
  Hoe omgaan met deel dat op Openbaar Domein ligt
  Uitsluiten, AS IS meenemen, aligneren op binnen/buitengrens…
FullReferenceStrategy (volledige percelen)
  Resultaten bestaande uit volledige percelen al dan niet prefereren
  ONLY_FULL, PREFER_FULL, NO_FULL
Referentielaag kiezen
  Gebruik maken van actuele GRB lagen: Actuele percelen, fiscale percelen, gebouwen, kunstwerken,…
  Eigen (lokale) referentielaag gebruiken
Extra
  Opkuisen van slivers
  Alignering na herprojectie lb72-> lb2008

## Slide 11: (Installatie)
Installatie - Via officiële QGIS Plugin Manager:
  Zoeken op ‘brdrQ’
  V 0.17.3

## Slide 12: Alignment-algoritme (Polygon-to-Polygon)
Artikel: https://doi.org/10.55465/SXCW6218
“Relevante afstand”:
  Afstand die gebruikt wordt om te bepalen welke zones in resulterende geometrie worden opgenomen of uitgesloten
  ~Maximale afstand dat resulterende geometrie mag wijzigen
RELEVANT =
...'belangrijk’, 'ter zake dienend' (in een bepaald verband). Relevant verwijst kortom naar een inhoudelijke bijdrage: een bijdrage die 'ertoe doet'...

## Slide 13: Alignment-algoritme (Polygon-to-Polygon)
Article (dutch): https://doi.org/10.55465/SXCW6218
“Relevant zones”: Relevant intersecties & relevante verschillen
-Relevant distance/2
-Relevant distance/2

## Slide 14: Alignment-algoritme (Polygon-to-Polygon)
Article (dutch): https://doi.org/10.55465/SXCW6218
“Relevant zones”: Relevant intersecties & relevante verschillen

## Slide 15: Alignment-algorithm (Polygon-to-Polygon)
Relevant distance
0,6 m
Relevant distance
0,8 m
Relevant distance
(>) 1,0 m
Relevantie = data/business afhankelijk
Dataset geschiedenis (oud/jong)
Oorspronkelijke bron van geometrie
Details van feature
accuraatheid/precisie
…

## Slide 16: Alignment-algorithm (Polygon-to-Polygon)
“Wat is nu de juiste ‘relevante afstand’?”
’brdr’ doet dat voor u!
PREDICTION
@ 4.8m

## Slide 17: Alignment-algorithm (Polygon-to-Polygon)
PREDICTION 1
@ 2.8m
PREDICTION 2
@4.4m

## Slide 18: PREDICTIES
Algoritme uitgevoerd met serie van ‘relevante afstanden’
  0,0.1, 0.2, …1...1.9,2
Prediction 1
Prediction 1
RELEVANTE AFSTAND(m)
VERANDERING (m²)
Prediction 2
Prediction-score
PREDICTIES= ‘Stabiele’ resultaten
Meten van verandering (m²) = Verschil in oppervlakte tussen origineel en resultaat
PREDICTIE SCORE=
Lengte van stabiliteit

## Slide 19: OpenDomainStrategy
Wat met afbakening op Openbaar Domein ?
Afhankelijk van doelstelling/business
  Ligt er business-data op OD?
  Moet OD uitgesloten worden?
  …
Verschillende strategieën mogelijk:

## Slide 20: Andere parameters:
FEATURE ALIGNER
BULK ALIGNER

## Slide 21: QGIS Processing
Langlopende processen:
  QGIS ‘reageert niet’ : UI ‘bevriest’
  ’brdr’ rekent wel!
  Na berekening UI terug beschikbaar
Tip:
  Test eerst je proces met een kleine subset:
    Beperk aantal features
    Haal grote geometrieën eruit
  Daarna Volledige ‘run’:
    Middellang proces (10’-30’):
    Langer proces:

## Slide 22: Andere geometrytypes?
    Lijnen op polygonen
    polygonen op lijnen
    lijnen op lijnen
    polygonen op punten
    ….
Generieker algoritme: NetworkGeometryProcessor:
  Generiek – voor alle geometrie-types
  Graph-technologie
  Trager dan voorgaand algoritme voor polygonen-op-polygonen
  Predicties minder duidelijk
TIP: In brdrQ
Gebruik AlignerGeometryProcessor:
Kiest snelste algoritme op basis van geometrietypes

## Slide 23: Use case
Fietspad (LIJN) afstellen op GRB (Wegsegment / Wegbaan/ Perceelsrand/…)

## Slide 24: Aan de slag!
Download project.zip:
  https://github.com/OnroerendErfgoed/brdrQ
  Folder ‘workshop’>>’project.zip’
Unzip ‘project.zip’
Open QGIS-project ‘brdr.qgz’

## Slide 25: Testdataset Boom– clusters 2019
Hoe opgebouwd:
  Percelen uit 2019; aansluitende percelen gemerged tot dossiercontour
Predictions ~2-3 minuten
No Predictions: <1 minuut

## Slide 26: Use Cases
Individuele dossiercontour afstemmen op percelen
Dossiercontour afstemmen op gebouw
Afwijkingen zoeken in een dataset
Versiebeheer: Nakijken veranderingen
Alle afbakeningen zoeken die niet veranderd zijn
Alle Openbaar Domein verwijderen uit dataset
Ruw ingetekende dossiers afstemmen op GRB
Fietspaden verleggen naar perceelsgrens, wegbaan, wegsegment,…
Alignering op GRB na Lambert 2008-transformatie

## Slide 27: QGIS ModelBuilder
brdQ-processing tools te gebruiken binnen eigen QGIS Model (flow)
  Bvb output van brdrQ GRB Bulk aligner opsplitsen in meerdere lagen: OK, te controleren,…
Notes: Modelbuilder brdrq_voorbeeld.model3
GRB_Updater gebruikt voor uc6_bulk_2022
Alle brdr_prediction_score < 75 in nieuwe lijst gestoken om manueel te controleren

## Slide 28
brdrQ <>operationele processen
Keuze is aan LB/ databeheerder
BULK-Aligner:
  Wijzigt input niet
  Maakt nieuwe lagen aan
brdrQ Feature-Aligner:
  Kan datalaag aanpassen
  Handig, maar opletten met rechtstreekse connecties(!)
  ‘brdrq_state’(tekst) veld toevoegen voor feature-status
Rechtstreekse connectie (?!)
Download/Upload
QGIS
QGIS
Operationeel
Operationeel
brdrQ

## Slide 29: Toekomst
Feedback capteren proefsessie
Roadshows
  Toelichting via workshops
Optimalisatie ‘brdr’ & ‘brdrQ’
  Bugs
  Upgrade voor QGIS 4
  User feedback
Verdere automatisering geodata-lifecycle
  brdrQ vooral gebaseerd op manueel gebruik (visualisatie, verwerking,beslissing,…)
  Brdr (python) integratie in backend-systemen op basis van metadatamodel (Agentschap Onroerend Erfgoed):
    Full-automated updates

## Slide 30: Vragen?
Wil je zelf aan de slag?
  QGIS – plugin brdrQ: https://github.com/OnroerendErfgoed/brdrQ
  Python package ‘brdr’: https://github.com/OnroerendErfgoed/brdr
  Publicatie (achtergrond) : https://doi.org/10.55465/SXCW6218
  Projectpagina: https://docs.athumi.eu/vip/help/grenzen-verleggen
Heb je ideeën voor verbeteringen of gooit een bug roet in het eten?
  Bug?  https://github.com/OnroerendErfgoed/brdrQ/issues
  Idee? discussion forum: https://github.com/OnroerendErfgoed/brdr/discussions/
Nog vragen, bedenkingen... Wij maken graag tijd voor een (virtuele)
Je kan ons bereiken via
  karel.dieussaert@vlaanderen.be
  evelyne.devos@athumi.eu
  bavo.mannekens@athumi.eu
  klaar.leroy@vvsg.be

## Slide 31
USE CASE:
INTEGRATIE BEHEERAPPLICATIE (Agt. Onroerend Erfgoed)
Afstellen van een dossiercontour op GRB
Dossierbeheerder aan het stuur!
Notes: Door integratie van BRDR Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed in de beheerapplicatie (web) kan de dossierbeheerder de dossiercontour vlot afstemmen op het GRB.
Dossierbeheerder zit zelf 'aan het stuur’.